2008 DUCATI New Monster 696規格表

車身

車架 編織式鋼管車架 軸距 1450 mm 前傾角 24° 前懸吊系統 Showa 43mm倒立前叉 前避震器行程 120mm 前煞車 320mm 雙碟盤, 4活塞輻射卡鉗 前輪框 3.50 x 17 ；3柱式輕合金 前輪輪胎 120/60 ZR 17 後懸吊系統 漸進連動式 Sachs預載回填可調式單筒避震器 後避震器行程 148 mm 後煞車 單碟245mm, 2活塞卡鉗 後輪框 4.50 x 17 ；3柱式輕合金 後輪輪胎 160/60 ZR 17 油箱容量 15 公升 (預留3,5公升) 重量 * 161Kg 座位高度 770 mm 儀表板 電子式顯示裝置：時速計、轉速計、時鐘，表定維修警示、油溫、旅程油耗、氣溫、單圈時間，各式警示燈如低油壓、殘油量、預留油量、空檔、轉向指示燈、過高轉速、防盜晶片鎖，可選用DDA系統 保固 2年保固不限里程 車體顏色(車架/輪框) 紅(紅/黑)、暗黑色(黑色/黑色) 、白(黑/黑) 式樣 雙人座 備註: * 重量包括電池、潤滑劑及適合之冷卻液 TOP

引擎

類型 氣冷式L形雙缸， Desmodromic 4活門 最大排氣量 696 cc 內徑x 衝程 88 x 57.2 mm 壓縮比 10.7:1 最大馬力* 58.8 kW - 80 CV @ 9000 giri/min 最大扭力* 7.0kgm - 50.6lb-ft @ 7750 rpm 燃油噴射系統 Siemens 電子燃油噴射系統, 45mm節氣門 排氣系統 雙管鋁製消音器 廢氣排放 歐洲3期標準 備註: * TOP

傳動系統

變速系統 6檔 變速比 1檔32/13, 2檔30/18, 3檔28/21, 4檔26/23, 5檔22/22, 6檔24/26 主驅動 直齒齒輪, 減速比1.85:1 最終驅動 鏈條;前齒盤齒數15; 後齒盤齒數45 離合器 APTC濕式多片液壓控制 備註: *數據由慣性動力計測得